## Slide 1: Nagykiégésű, felfúvódott VVER üzemanyagköteg hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Tudományos Diákköri Konferencia
Gregus Zoltán
Konzulens: Csige András
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézet
2009.11.18.

## Slide 2
Nagy kiégetettségű üzemanyagok viselkedését LOCA körülmények között OECD Halden Reactor Project keretében vizsgálták
Kedvezőtlenebb viselkedés mint kisebb kiégetettségi szinteken
Dolgozat célja:
  Kedvezőtlen viselkedés bemutatása
  Rendelkezésre álló számítógépes apparátus alkalmasságának vizsgálata a folyamat modellezésére

## Slide 3: Üzemanyagok általános viselkedése LOCA körülmények között
Pálcák üzem közben nyomott állapotban
Lefúvatás után túlnyomás terheli a burkolatot
Zóna újbóli elárasztásáig a pálcák gőzben állnak
Burkolathőmérséklet 600-700 oC
Belső nyomás + magas hőmérséklet: Pálca képlékenyen alak változik (felfúvódik)

## Slide 4: Nagykiégésű üzemanyagok sajátos viselkedése
60-80-90 MWnap/kgU kiégetettségű pálcák
Pasztilla nagymértékben töredezett
Megváltozott kémiai összetétel, nagyfokú sugárkárosodás
LOCA körülmények létrehozása: Reaktor hűtőrendszeréről leválasztható hurok
Remanens hő:
  Nukleáris teljesítmény
  Villamos fűtés
Valóságoshoz igen hasonló hőmérsékletprofil

## Slide 5: Nagykiégésű üzemanyagok sajátos viselkedése

## Slide 6: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségére vonatkozó kísérletek
LOCA körülmények között:
  Pasztilla törmelék keletkezése
  Törmelék összegyűlése
MTA KFKI Atomenergia kutatóintézet: Első kísérleti berendezés
Mérőberendezés felépítése:
  Mérőszakasz (Köteg)
  Nyomáskiegyenlítő tartály
  Gőzellátó rendszer
  Kondenzátor
  Víz ellátó rendszer az elárasztáshoz

## Slide 7: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségére vonatkozó kísérletek
Pálca: villamos fűtés
Alumínium oxid töltet
Felfúvódás modellezése: szűkítő gyűrű
Lokális teljesítménycsúcs: elgyengített fűtőszál
Legnagyobb elérhető szűkítés
Termoelemek 6 magasságban
Zóna újbóli elárasztásának szimulálása

## Slide 8: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Alternatíva a kísérleti vizsgálat mellett
Kísérleti berendezés drága
Számítógépes kódok eredményeinek validálása
APROS v5.8
Egydimenziós, koncentrált paraméterű rendszerkód

## Slide 9: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Kísérleti berendezés modellje:
  Mérőszakasz (üzemanyagköteg
  Nyomáskiegyenlítő tartály
Peremfeltételek:
  Belépő: Hőmérséklet, tömegáram
  Kilépő: Nyomás
Geometria megfelel a mérési geometriának
6 egyenletes modell (fázisonként: impulzus egyenlet, entalpia, anyagmegmaradás)

## Slide 10: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Megfelelő nodalizáció:
  Korlátozott kiosztható nódus szám (40)
  Felfúvódott rész nódusai és branchei más geometriával
  Felfúvódás környezetében kisebb nódus méret
  Mérés hőmérsékletmérési pontjainak jól megfeleltethető nódusok
Alumínium oxid definiálása
Felfúvódás elemei kézzel átírva

## Slide 11: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Kísérlet és a mérés 3 hűtőközeg forgalom mellett:
  225 g/s: Alulról történő elárasztás esetén megfelel a kisnyomású ZÜHR rendszer által betáplált mennyiségnek, feltéve, hogy mind a 3 ZÜHR (x, y, w) működőképes
  150 g/s: Alulról történő elárasztás esetén megfelel a kisnyomású ZÜHR rendszer által betáplált mennyiségnek, feltéve, hogy 2 kisnyomású ZÜHR működőképes (az egyik karbantartás miatt ki van véve)
  80 g/s: Alulról történő elárasztás esetén megfelel a kisnyomású ZÜHR rendszer által betáplált mennyiségnek, feltéve, hogy csak egy kisnyomású ZÜHR működőképes (a legkonzervatívabb becslés, üzem közben nem megengedett)

## Slide 12: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Elárasztás előtt: túlhevített gőzzel töltve
Kezdeti hőmérsékletprofil: hasonló a kísérlethez

## Slide 13: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Mérés-APROS összehasonlítás, 80 g/s

## Slide 14: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Eltérések a mért és számított eredmények között:
  Felfúvódott rész intenzíven hűl
  Felfúvódás feletti rész csak akkor kezd el hűlni, mikor a quenching front eléri

## Slide 15: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Gyors hűlés okai:
  Magas hőmérsékletű gőz kimosása
  Konfúzor hatás
  Nagy gőzsebesség = Nagy hőátadási tényező
  Nagyobb hőátadó felület
  Cseppelragadás

## Slide 16: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Magas hőmérsékletű gőz kimosása, 80 g/s

## Slide 17: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Konfúzor hatás, a gőzsebesség megnövekedése, 80 g/s

## Slide 18: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Hőátadási tényező megnövekedése, 80 g/s

## Slide 19: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Cseppelragadásból származó vízfelütődés, 80 g/s
Az intenzív forrás során a vízfelületről a képződő gőz vízcseppeket képes elragadni. Ezek a vízcseppek a forró felületnek ütközve azt intenzíven hűtik.
Dropplet: Nódusban lévő vízcseppek százalékos aránya

## Slide 20: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Cseppelragadásból származó vízfelütődés, 80 g/s

## Slide 21: Nagykiégésű üzemanyagok hűthetőségének számítógépes vizsgálata
Levonható tanulságok:
  A kód alkalmas a folyamatok modellezésére
  Trendbeli eltérés oka ismert
Nagymértékben felfúvódott zóna egyetlen rendelkezésre álló kisnyomású ZÜHR-el hűthető marad
Számítógépes és kísérleti eredmények egyértelműen igazolták a hűthetőséget
További lehetőségek:
  Normál VVER köteg modell felépítése (2,5 m; 126 pálca) és a hűthetőség vizsgálata alsó és felső elárasztással.
  Hűtőközeg forgalom további csökkentése (Nagynyomású ZÜHR szivattyúk állnak csak rendelkezésre az elárasztás során)

## Slide 22: Köszönöm a figyelmet

## Slide 23
Források:
E. Kolstad, W. Wiesenack, B. Oberländer – A COMPARISION OF FUEL FRAGMENTATION & RELOCATION BEHAVIOUR IN HALDEN REACTOR LOCA EXPERIMENTS
Wolfgang Wiesenacka, Laura Kekkonenb, Barbara Oberländera - Axial gas transport and loss of pressure after ballooning rupture of high burn-up fuel rods subjected to LOCA conditions
Nagy Imre, Windber Péter, Vimi András – Felfúvódott VVER köteg hűthetőségének vizsgálata
Imre Nagy, Péter Windberg, András Vimi, Zoltán Gregus – Experimental and computational investigation of coolability of ballooned bundles with pellet relocation.
George T. Furukawa, Thomas B. Douglas, Robert E. McCoskey, Defoe C. Ginnings - Thermal Properties of Aluminum Oxide From 0° to 1,200° K
James F. Shackelford, Willam Alexander - CRC materials science and engineering handbook
Csom Gyula – Atomerőművek üzemtana
Környey Tamás – Hőátvitel